## Slide 1
La parola ai Medici Nucleari
Dr.ssa Cocco – Dr Bertoli

## Slide 2: Il nodulo polmonare: valutazione PET/TC
F.Cocco – M. Bertoli
A. O. Spedali Civili di Brescia
U. O. Medicina Nucleare ed Imaging Molecolare
Direttore Prof. R. Giubbini
Brescia, 23 Marzo 2013
1

## Slide 3: PET/TC nel nodulo singolo polmonare
Metodica non invasiva di imaging funzionale (molecolare) che con un’unica apparecchiatura consente di ottenere immagini morfologiche fornite dalla TC e immagini dei processi metabolici tissutali fornite dalla PET. Sempre più importante in oncologia per:
  Diagnosi
  Stadiazione e Ristadiazione
  Pianificazione del trattamento
  Valutazione efficacia terapia
3

## Slide 4: USO APPROPIATO DELLA FDG-PET/TC NEL CA. POLMONARE LINEE GUIDA DELLA REGIONE LOMBARDIA
4
PATOLOGIA | POLMONE
Diagnosi | A*
Stadiazione | A**
Valutazione precoce della risposta | NA
Valutazione della risposta al termine del trattamento | A**
Follow-up (paziente asintomatico) | NA
Sospetta recidiva sulla base delle indagini radiologiche convenzionali (TAC/ECO) | A
Definizione del piano di trattamento RT | A
* Per noduli polmonari di dimensioni >o= 7-8 mm
** Paziente candidabile alla chirurgia o trattamento neoadiuvante; limitato a NSCLC, ad esclusione del BAC

## Slide 5: VTRACCIANTI PET IN ONCOLOGIA
[18F]FDG
[18F] Metabolismo Glucidico
[18F]FDG
[18F]fluoro-2-desossi-D-glucosio
Sintesi di Membrana
[11C]Colina
[11C]Colina
3
Metabolismo Glucidico | [18F]FDG | [18F]fluoro-2-desossi-D-glucosio
Sintesi di Membrana | [11C]Colina | [11C]Colina
Sintesi Proteica | [11C]MET | L-[metil-11C]metionina
Replicazione DNA | [18F]FLT | [18F]Flurotimidina
Metabolismo amine | [18F]FDOPA | [18F]fluoro-DOPA
Recettori | [68Ga]DOTATOC | [68Ga-DOTA]-D-Phe1-Tyr3-octreotide

## Slide 6
6
18F-FDG PET/TC e nodulo polmonare singolo
Indicata per la valutazione metabolica in pazienti con riscontro TC di nodulo polmonare singolo di dimensioni > a 7 mm.
Indicata nella valutazione del trattamento (anche precoce) e nella ricerca di recidiva o residuo di malattia.
Indicata nella stadiazione linfonodale e mediastinica di malattia e nella ricerca delle metastasi a distanza.
Indicata nel follow-up del paziente con neoplasia polmonare.

## Slide 7
11
Non indicata negli istotipi poco avidi di glucosio (ex bronchioloalveolare, tumori neuroendocrini, ca. mucinosi, mts da adenoca. prostatico ben differenziato, amartoma, etc…).
Non indicata per lesioni nodulari di dimensioni < 7 mm.
Non indicata per porre diagnosi differenziale tra fenomeni infiammatori-infettivi e neoplastici (il 18F-FDG si accumula in lesioni benigne e processi infiammatori, specie quelli con elevata attività macrofagica).
Non indicata per la ricerca delle metastasi cerebrali.
Controindicazione assoluta: stato di gravidanza.

## Slide 8: Preparazione del Paziente
5
Non diabetico digiuno dalle 24 del giorno prima.
Diabetico in terapia con ipoglicemizzanti orali:
- se la glicemia è > 120 mg/dl assume la sua terapia la mattina e rimane a digiuno;
- se la glicemia è < 120 mg/dl rimane a digiuno e porta con se la terapia;
Diabetico in terapia insulinica:
Terapia insulinica dopo una leggera colazione (l’esame sarà eseguito in tarda mattinata)
L’esame non viene eseguito con valori di glicemia
> 150 mg/dl

## Slide 9: “Standardized Uptake Value” (SUV)
E’ il metodo di analisi delle immagini PET/TC più usato in oncologia ed esprime il rapporto fra la quantità di FDG accumulata in una determinata regione e quella che sarebbe ipoteticamente presente in una regione di ugual volume, se il FDG fosse distribuito omogeneamente in tutto il corpo.
Pertanto, un valore di SUV > 2,5 indica accumulo preferenziale in una determinata sede.
10

## Slide 10: Cause che limitano la sensibilità della FDG PET/TC
1) Dimensioni del nodulo:
- La risoluzione spaziale degli attuali tomografi PET/TC è circa 3-6 mm.
- Il valore di SUV della lesione viene sensibilmente sottostimato e diviene indeterminato (effetto di volume parziale).
- La sensibilità si riduce proporzionalmente alle dimensioni del nodulo diminuendo per noduli < 1cm e al momento non esistono sufficienti dati in letteratura circa l’utilità della FDG PET per noduli di dimensioni < 7mm.
8

## Slide 11: Sensibilità e dimensioni NSP
Dimensioni mm | Percentuale %
Maggiore di 10 mm | 95%
Tra 5 mm e 8 mm | 69%
11
La sensibilità si riduce proporzionalmente alle dimensioni del nodulo diminuendo per noduli <1cm
Gorka Bastarrika Am.J Respir Critc Care Med 2005;171:1378-1383

## Slide 12: Dimensioni del nodulo
Complica la valutazione del SUV il fatto che l’acquisizione PET del torace, al contrario della TC, avviene in tempi di circa 4-8 minuti risentendo del movimento legato agli atti respiratori.
L’attività del nodulo viene “spalmata” su un volume più grande.
12

## Slide 13: Cause che limitano la sensibilità della FDG-PET/TC
2) Istotipo
9
NSCLC
NET
Ca. a Cellule larghe
Ca. Squamocellulare
Adenocarcinoma
Ca. Bronchioloalveolare
SCLC
LCNEC
Carcinoide atipico
Carcinoide tipico
FDG uptake

## Slide 14: Sensibilità in funzione della attività metabolica tumorale
Le forme BAC pure o quelle che si presentano come forme focali periferiche o aree localizzate con aspetto a vetro smerigliato sono spesso falsamente negative e la sensibilità della PET non supera il 50%.
HeynemannLE,PET imaging in patients with brochioloalveolar cell carcinoma.Lung cancer 2002;38:261-266
14